## Slide 1
Programmable Logic Controller [ PLC ]

## Slide 3
ประวัติความเป็นมา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) เรียกย่อๆว่า PLC หรือปัจจุบันใช้คำว่า PC (ย่อมาจาก “Programmable Controller”) และ SC (ย่อมาจาก “Sequence Controller”) เป็นอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยความจำในการเก็บโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
Programmable Logic Controller [ PLC ]

## Slide 4
วงจรรีเลย์
ข้อเสียของการใช้งานวงจรนีเลย์
เมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรมากขึ้น จึงมีการคิดค้น การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานเป็นขั้นตอนจึงมีความจำเป็น ยุคแรกมีการคิดค้นวงจรรีเลย์ ขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอัตโนมัติ แต่การใช้วงจรก็มีปัญหาหลายอย่าง
การเดินสายยุ่งยากเมื่อใช้รีเลย์เป็นจำนวนมาก
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการควบคุมทำได้ยาก
เนื่องจากต้องเปลี่ยนการเดินสายไฟใหม่
ขณะใช้งานเกิดการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส หรือ
มีการอาร์คทำให้เกิดประกายไฟขึ้น
วงจรรีเลย์

## Slide 5
วงจรรีเลย์
อุปกรณ์ PLC

## Slide 6
ระบบควบคุมโดย PLC
อุปกรณ์ PLC
พีแอลซี (PLC) ย่อมาจาก Programmable Logic Controller ซึ่งหมายถึง ตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้ ในยุโรบมักเรียกว่า “ซีเควนเซอร์” (Sequencer Controller) เรียกย่อๆว่า SC แต่สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าญี่ปุ่น (JEMA) มักเรียก “พีซี” (PC) หรือ “พีแอลซี” (PLC)
PLC (Programmable Logic Control)
ข้อดีของ PLC
นอกจากการควบคุมที่เป็นแบบลอจิกแล้ว PLC ยังสามารถ
ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชันอื่นๆได้อีกมากมาย
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รีเลย์จำนวนมากในการสร้างแผงวงจรควบคุม
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของวงจรควบคุมแบบรีเลย์

## Slide 7
CPU
MEMORY
INPUT
OUTPUT
X0
S/S
X1
X2
X3
Y0
COM
Y1
Y2
Y3
Coil
โครงสร้างและส่วนประกอบของ PLC

## Slide 8
การประมวลผลคำสั่ง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสภาวะของอินพุต (Check input status)
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลของโปรแกรม (Execute program)
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงสภาวะของเอาท์พุต (Update output status)
Check Input Status
Execute Program
Update Output Status

## Slide 9
PLC จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
2. หน่วยความจำ (Memory)
3. หน่วยอินพุต/เอาท์พุต (Input/Output Unit)
4. หน่วยอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (Peripheral Device)
โครงสร้างและส่วนประกอบของ PLC

## Slide 10
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
CPU ของ PLC จะเป็นมันสมองของระบบภายใน PLC มีหน่วยประมวลผลด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ขนาดตั้งแต่
4 บิต, 16 บิต, 32 บิต, 64 บิต, หรือ 120 บิต จึงทำให้ PLC แต่ละรุ่นมีความสามารถไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการในการใช้งานโดยจะดูจากการพิจารณาปัจจัยในการทำงานเช่น จำนวนอินพุตและเอาต์พุต, ความเร็วในการประมวลผล, ขนาดและความจุโปรแกรม เป็นต้น

## Slide 11
หน่วยความจำ (Memory Unit)
หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูลในการทำงาน ในขณะที่สั่ง PLC ทำงานหน่วยความจำจะนำเอาโปรแกรมและข้อมูลในหน่วยความจำมาประมวลผลการทำงาน โดยขนาดของหน่วยความจำจะถูกแบ่งออกเป็นบิตข้อมูล (Data Bit) ภายในหน่วยความจำ 1 บิตก็จะมีค่าสภาวะทางลอจิก 0 หรือ 1 แตกต่างกันแล้วแต่คำสั่ง

## Slide 12
การกำหนดเบอร์รีเลย์ในพื้นที่หน่วยความจำ
โครงสร้างของข้อมูล
และ

## Slide 13
Memory Area
การเก็บข้อมูลในระบบดิจิตอล
ข้อมูล 1 กล่องจะเก็บข้อมูลในเลขฐานสอง ( 0 หรือ 1 ) เรียกว่า 1 บิต ( 1Bit)
นำข้อมูล 4 กล่องมาเรียงกัน เรียกว่า 1 ดิจิต( 1 Digit)
0
3
นำข้อมูล 16 กล่องมาเรียงกันเรียกว่า 1 เวิร์ด ( 1 Word or 1 Channel )
0
15

## Slide 14
บิตที่
12
11
9
10
8
7
5
6
4
3
1
2
0
15
13
14
ฐาน 2
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
ดิจิตที่
0
1
2
3
ฐาน 16
6
4
E
2
โครงสร้างของข้อมูล

## Slide 15
HEX | BCD | FOUR DIGIT BINARY |  |  | 
 |  | 23 = 8 | 22 = 4 | 21 = 2 | 20 = 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
A | - | 1 | 0 | 1 | 0
B | - | 1 | 0 | 1 | 1
C | - | 1 | 1 | 0 | 0
D | - | 1 | 1 | 0 | 1
E | - | 1 | 1 | 1 | 0
F | - | 1 | 1 | 1 | 1
ความสัมพันธ์ของเลข BIN, BCD และ HEX สามารถกำหนดให้เป็นตารางได้ดังนี้

## Slide 17
อุปกรณ์ INPUT
Push Button Switch
Fiber Optic Sensor
Inductive Sensor
Capacitive Sensor
Photoelectric Sensor
Proximity Sensor

## Slide 18
การต่ออุปกรณ์อินพุต เข้ากับภาคอินพุตของ PLC
1. อินพุตที่เป็นเซนเซอร์แบบ Sink
2. อินพุตที่เป็นเซนเซอร์แบบ Source

## Slide 19
NPN & Sink

## Slide 20
PNP & Source

## Slide 21
อุปกรณ์ OUTPUT
Directional Valve
5/2 Valve (5 Port 2 Position Single Pneumatic operation Valve)
Buzzer
Indicator Lamp
electric drill

## Slide 22
โครงสร้างของภาคเอาต์พุตแบบ NPN & Sink

## Slide 23
โครงสร้างของภาคเอาต์พุตแบบ PNP & Source

## Slide 24
Output แบบ MR(Relay) และ MT(Transistor)
Output แบบ MT
Output แบบ MT
Output แบบ MR
เป็นได้ทั้ง Sink และ Source
เป็นชนิด Sink
เป็นชนิด Source

## Slide 25
ตารางตรวจสอบสเปค

## Slide 26
1.1 BLOCK TYPE (SHOE BOX) PLC
1.2 MODULE TYPE PLC
การแบ่งประเภทตามลักษณะภายนอก
การแบ่งประเภทของ PLC ตามลักษณะภายนอกนั้น PLC แต่ละยี่ห้ออาจแบ่งไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทของ PLC ได้ดังนี้

## Slide 27
Mitsubishi

## Slide 28
1 BLOCK TYPE
ลักษณะของ PLC แบบ Block Type คือส่วนประกอบต่างๆของ PLC ไม่ว่าจะเป็น CPU หน่วยความจำภาคอินพุตเอาต์พุตจะรวมอยู่ในบล็อกเดียว
ข้อดี
มีขนาดเล็ก
สามารถติดตั้งได้ง่าย
สามารถใช้งานแทนวงจรรีเลย์ได้
มีฟังก์ชันพิเศษ เช่นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชันอื่น
ข้อเสีย
สามารถเพิ่มอินพุต/เอาต์พุตได้น้อย
เมื่ออินพุต/เอาต์พุตจุดใดจุดหนึ่งเสีย ต้องยก PLC ทั้งชุดออกจากกระบวนการผลิตทำให้เสียเวลาในการผลิต

## Slide 29
2 MODULE TYPE PLC
ลักษณะของ PLC แบบ Module Type จะมี CPU หน่วยความจำ อินพุต/เอาต์พุต แหล่งจ่ายไฟ แยกกันเป็นส่วนๆ เมื่อต้องการใช้งานอุปกรณ์ใด จึงจะนำมาประกอบกันอีกครั้งหนึ่ง
ข้อดี
สามารถเพิ่มจำนวนอินพุต/เอาต์พุตและยูนิตพิเศษได้มาก
เมื่ออินพุต/เอาต์พุตจุดใดจุดหนึ่งเสีย ไม่จำเป็นต้องยก PLC ทั้งชุดไปซ่อม สามารถนำยูนิตที่เสียไปซ่อมได้เลย ทำให้ไม่ต้องหยุดกระบวนการการผลิตทั้งหมด
ข้อเสีย
ราคาสูงกว่าแบบ Block Type PLC เพราะสามารถเพิ่ม I/O ได้มากกว่า และมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าเช่น การต่อระบบ Network

## Slide 30
ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม PLC
ตามมาตรฐานของ IEC1131-3 ได้ก าหนดการใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมของ PLC ไว้ทั้งหมด 5 ภาษาคือ
1) IL (Instruction List) เป็นภาษาที่เขียนอยู่ในรูปของข้อความ และมีลักษณะคล้ายกับภาษาแอสเซมบลิ(Assembly) และภาษาเครื่อง (Machine Code) ซึ่งภายในหนึ่งคำสั่งควบคุมประกอบด้วย ส่วนปฏิบัติการ (Operator) และส่วนที่ถูกดำเนินการ (Operand)

## Slide 31
2) LD (Ladder Diagram) ภาษาซึ่งมีพื้นฐานมาจากวงจรควบคุมแบบรีเลย์และวงจรไฟฟ้าเป็นวงจรที่อ่านได้ง่ายและแสดงการทำงาน

## Slide 32
3) FBD (Function Block Diagram) ภาษาที่แสดงฟังก์ชันและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายโดยการเขียนโปรแกรมในรูปของฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรมจะมีพื้นฐานมาจากลอจิกไดอะแกรม

## Slide 33
4) SFC (Sequential Function Chart) ภาษาที่รองรับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานเป็นแบบซีเควนซ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ SFC จะประกอบด้วยคำสั่งในการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอน (Step) และเงื่อนไขที่กำหนดให้กระทำคำสั่งในแต่ละStep (Transition)

## Slide 34
5) ST (Structured Text) เป็นภาษาระดับสูง โดยมีพื้นฐานมาจากภาษา Pascal ซึ่งคำสั่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกทำงานเช่น IF…THEN…ELSE เป็นต้น

## Slide 35
การใช้ PLC สามารถใช้ควบคุมได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ
งานที่ทำตามลำดับก่อนหลัง (Sequence Control) เป็นระบบการควบคุมแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการควบคุมแบบตามลำดับ โดยระบบควบคุมจะทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ตามลำดับก่อน-หลัง ตัวอย่างเช่น ในวงจรควบคุมมอเตอร์ที่เป็นวงจรรีเลย์ ต้องมีการกดปุ่ม Start ทำให้ Contactor ทำงานมอเตอร์จึงจะหมุน
1
2
3
4
5
6
งานควบคุมที่ซับซ้อน (Sophisticate Control) เป็นการควบคุมแบบฐานข้อมูลเช่น การทำงานทางคณิตศาสตร์(การบวก,ลบ,คูณ,หาร),การควบคุมแบบอนาล็อก (Analog Control) เช่น การควบคุมอุณหภูมิ(Temperature)การควบคุมความดัน (Pressure), การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์(Servo-motor Control)
งานควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control) เป็นการควบคุมที่จะใช้ร่วมกับระบบสกาดาเป็นกระบวนการขนาดใหญ่ที่สามารถรวมหลายไซต์งานและระยะทางกว้างใหญ่เช่น งานกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมรวมถึงการผลิต,